## Slide 1
Az IPTV – megoldások kis és nagy rendszerekhez
Cziffra Gergely – Triax Kft.
gergely.cziffra@triax.hu 06-20-468-9035
HTE előadás 2014.09.11

## Slide 2
Műholdas jel közvetlen IP-vé alakítása
Single/Quad/Quattro/Unicable LNB-vel
Kimeneten közvetlen kábel kapcsolat/switch/wifi
SAT-IP

## Slide 3
SAT-IP Rendszer elmélet

## Slide 4
SAT-IP konverter TSS 400
1..4: Sat bemenet
5: USB port (software frissítés)
6: Gigabit LAN kimenet
7: Reset
8: PSU csatlakozó

## Slide 5
IP 100 – asztali készülék
SAT-IP vevők

## Slide 6
Hagyományos beltéri HDMI vagy RCA kimenet
3 USB csatlakozó – DLNA, médialejátszó, egyéb alkalmazások (YouTube)
CEC - Consumer Electronics Control kompatibilis (HDMI-n keresztül összekötött eszközök vezérelhetik)
Hálózati eszköz – IP címe van
Tablettel/okostelefonnal vezérelhető
SAT-IP vevők – IP 100

## Slide 7
SAT-IP vevők – IP 100
Tv kép
Távvezérlés okostelefonnal

## Slide 8
Ingyenesen letölthető app ios/android
SAT-IP vevők – tablet

## Slide 9
www.dvbviewer.com – ingyenesen letölthető
SAT-IP vevők – PC

## Slide 10
Egyéb funkciók
Szintén hálózati eszköz, IP címe van, ezen keresztül egy menü érhető el
  LNB konfiguráció
  IP hálózati beállítások
  Statisztikai adatok
SAT-IP konverter TSS 400

## Slide 11
SAT-IP konverter TSS 400

## Slide 12
SAT-IP konverter TSS 400

## Slide 13
SAT-IP
konverter
TSS 400

## Slide 14
Előnyök:
  Egyszerű, olcsó, meglévő hálózatba illeszthető
  Nem igényel speciális vevőt
Hátrányok:
  Csak egy műhold
  Csak FTA
  Csak 4 eszköz szolgálható ki (4 tuneres)
SAT-IP

## Slide 15
TDX – profi megoldás

## Slide 16
A medence…

## Slide 17
TDX…
16 db bemeneti modul (DVB-S, DVB-T, A/V)
6 db quad kimeneti modul (analóg PAL, QAM, COFDM, IPTV)
IP kimenet/bemenet
Hot swap (230 V alatti modulcsere)
IP alapú távvezérlés
Adattárolás SD kártyán
Saját csomag kialakítása
Egyszerre több csatorna dekódolása egy kártyával több különböző transzponderről
LED-es állapotjelzés
Kábelrendező

## Slide 18
Licensz 4/12 csatornás lépésekben
SFP csatlakozóval RJ 45/optikai kimenet
IP output backend segítségével külön kimenet!
  UDP/IP csomag konfigurálható arányban 3:1 to 7:1, szemben a TDX eredeti 1:1 arányú IP kimenetével
TDX – IP kimenet

## Slide 19
TDX – IP kimenet

## Slide 20
Köszönöm a figyelmet!